## Slide 1
K-degree anonymization
Towards Identity Anonymization on Graph
Angelini Mauro
Caliendo Vincenzo
Ghigo Paolo
Gilardi Alessio

## Slide 2: Obiettivo
Implementare l’algoritmo descritto dal paper Towards_Identity_Anonymization_on_Graphs
verificandone ed analizzandone I risultati
prodotti

## Slide 3: Presentazione algoritmo
Dato un grafo non anonimizzato l’algoritmo anonimizza secondo
Approccio
Greedy
Approccio
Dynamic Programming

## Slide 4: Presentazione algoritmo
Per ciascun tipo di anonimizzazione vengono vengono costruiti i grafi utilizzando
Tecnica
Construct
Tecnica
Priority

## Slide 5: Tecniche di anonimizzazione
I grafi sono stati anonimizzati in maniera
incrementale su K secondo i seguenti
algoritmi

## Slide 6: Dynamic Programming
L’algoritmo valuta ad ogni passo se sia conveniente creare un nuovo cluster o unire il nodo considerato a questo passo al cluster precedente.
L’algoritmo valuta per ogni nodo se
conveniene creare un nuovo cluster a partire da quel
nodo
unire il nodo considerato a questo passo al cluster precedente

## Slide 7: Dynamic Programming
Vengono valutate tutte le possibili
combinazioni di cluster scegliendo quella a costo minore

## Slide 8: Greedy
Questa variante utilizza un approccio più semplice andando a
considerare per ogni nodo da inserire
nel grafo anonimizzato il singolo costo di unione
all’ultimo cluster confrontandolo con quello di
creazione di un nuovo cluster. Questa variante
ovviamente non esplora tutte le combinazioni possibili e non
tenendo memoria degli ottimi locali per i singoli cluster
trovati e genera quindi soluzioni sub ottime rispetto al DP per
quanto riguarda i costi di anonimizzazione.

## Slide 9: Tecniche di costruzione
Entrambe le tecniche proposte utilizzano il vettore dei gradi generato da una delle due tecniche di anonimizzazione viste precedentemente per ricreare una versione del grafo che rispetti il vincolo di anonimizzazione K.

## Slide 10: Construct
Questa tecnica di costruzione del grafo riassembla i vari nodi in maniera randomica: ciò comporta che ad ogni persona venga attribuito un numero di archi pari al numero indicato dal grado di anonimizzazione presente nel vettore sopra citato, tuttavia gli archi così generati non avranno alcun riferimento con quelli presenti nel grafo originale non anonimizzato.

## Slide 11: Priority
Questa tecnica di costruzione del grafo, viceversa, parte dal grafo originale e aggiunge solamente ad ogni nodo un numero di archi necessario a portarlo al nuovo grado di anonimizzazione precedentemente calcolato, mantenendo una coerenza col grafo originale. Dato che questa versione dell’algoritmo di costruzione del grafo deve valutare per ogni nodo l’introduzione di ogni possibile arco fino al raggiungimento del grado richiesto per l’anonimizzazione, è atteso che la complessità sia più elevata.

## Slide 12: Testing
Per il testing abbiamo eseguito l’algoritmo su istanze di diverse dimensioni, in particolare da 100,300,750 (di quest’ultima due versioni, uno più denso e uno più sparso),1000 e 2000 nodi, scrivendo un programma in python che in maniera automatica anonimizza il grafo sulle diverse istanze con valori di K crescenti utilizzando le 4 combinazioni possibili delle tecniche proposte in precedenza, e presentando i risultati (a livello di costo e tempo) in maniera grafica, che presentiamo di seguito:

## Slide 13: Risultati
Anonimizzazione di un grafo da 100 nodi, k da 3 a 30:
(hardware: intel core i5 1,8GHz, 8GB RAM)

## Slide 14: Risultati
Anonimizzazione di un grafo da 300 nodi, k da 3 a 75:
(hardware: intel core i5 1,8GHz, 8GB RAM)

## Slide 15: Risultati
Anonimizzazione di un grafo da 750 nodi (sparso), k da 3 a 100:
(hardware: intel core i5 1,8GHz, 8GB RAM)

## Slide 16: Risultati
Anonimizzazione di un grafo da 750 nodi (denso), k da 3 a 100:
(hardware: intel core ?? , 8GB RAM)

## Slide 17: Risultati
Anonimizzazione di un grafo da 1000 nodi, k da 3 a 100:
(hardware: intel core ?? , 8GB RAM)

## Slide 18: Risultati
Anonimizzazione di un grafo da 2000 nodi, k da 3 a 100:
(hardware: intel core ?? , 8GB RAM)

## Slide 19: Conclusioni
Analizzando i risultati prodotti dagli script si evince che a livello computazionale il carico comportato dall’esecuzione dell’algoritmo di anonimizzazione DP risulta nettamente superiore rispetto alla computazione prodotta tramite l’algoritmo greedy, indipendentemente dalla tecnica di costruzione del grafo scelto. Per quanto riguarda i costi ottenuti, i risultati avvalorano la tesi esposta nel paper, evidenziando il fatto che l’algoritmo DP produce in ogni caso soluzioni migliori.

## Slide 20: Conclusioni
Tuttavia va tenuto conto del trade-off tra tempi di esecuzione e reale risparmio in termini di costi: su istanze di dimensione superiori al migliaio di nodi la differenza di costo per lo stesso data set anonimizzato con lo stesso parametro k varia nell’ordine di un migliaio mentre invece le differenze nei tempi di produzione del grafo anonimizzato incrementa fino a raddoppiare nella media i tempi

## Slide 21: Conclusioni
Inoltre possiamo concludere che l’algoritmo di costruzione del grafo anonimizzato construct produce un a soluzione in tempi molto ristretti, tuttavia non mantiene coerenza col grafo originale introducendo molto rumore e rendendo la soluzione poco utile ad analisi successive.
Per contro, l’algoritmo priority mantiene coerenza col grafo originale al prezzo di un onere computazionale decisamente più alto, crescente con la dimensione dell’istanza.

## Slide 22: Conclusioni
In conclusione l’algoritmo migliore dipende dalle necessità di chi deve manipolare successivamente il grafo anonimizzato:
Nel caso di frequenti analisi su data set estesi è consigliabile l’utilizzo di una combinazione DP – Construct per non incombere in tempi computazionali troppo elevati mantenendo un costo di anonimizzazione ottimo
Nel caso di dati molto affidabili e coerenti con il grafo di provenienza, la scelta consigliata dai dati ottenuti risulta essere l’utilizzo della combinazione Greedy – Priority che conferisce tempi medi di esecuzione leggermente più alti di quelli ottenuti con il caso precedente, introducendo però la coerenza dei dati.
Per anonimizzazioni rapide su data set molto estesi (utile ad esempio per un web service) la soluzione migliore risulta essere la combinazione Greedy – Construct.
Per la massima precisione e coerenza dei dati è necessario utilizzare DP – Priority al costo di tempi di esecuzione molto elevati su istanze anche non estremamente estese.